## Slide 1: Mobile Service Glue

## Slide 2: 가정과 요구사항
커넥션 기반 모바일 게임을 위한 서버플랫폼
접속이 끊어질 경우를 위한 복구 메커니즘을 제공
될수 있는 한 디바이스당 커넥션의 수를 줄인다.
로비기반 매칭과 룸구조의 게임을 서포트 한다.
확장가능한 구조를 갖는다.
인증DB는 Pmang+ 를 사용한다.
차후 NWI 이 제공하는 motiga 와의 통합을 고려한다.

## Slide 3: Architecture 소개
Database
User
Gateway
Presence
Game Server-1
Game Server-n
Mobile
devices
Command
Center
P+
1 process/1 user

## Slide 4: 사용된 기술
boost::asio
  c++ server framework (nwi 의 saycast 에 적용된바 있음)
  game server & user gateway
protocol buffer
  client/server protocol
python – twisted
  presence server
sqlrelay (neowiz custom patch 포함)

## Slide 5: 프로토콜 - login
client
ug
presence
P+

## Slide 6: 프로토콜 - logout
client
ug
presence
P+

## Slide 7: 종료 조건
client connection
  client connection 수가 0이 되었을때 game 플레이 중이 아니면 종료
presence
  presence server 에 connect 되지 않을때
    적정시간동안 req connect 를 기다리고 처리후 종료
  presence server 에 이상이 생기면 종료
game
  game server 에 connect 되지 않을때 종료
  game server 에 이상이 생기면 종료
  정상적인 게임종료후 끊어지는 경우는 ok
DB
  login 오류시 종료
  client side request 오류시 종료(optional)
  game server side request 오류는 game server 에 전달하여 판단

## Slide 8: 이어치기
plug connection 을 위한 준비
  req connect 성공시 plug connection 을 ug server 는 생성
  ip, port, passwd 를 reqconnect 시 client 에 전달
  client 는 connection 이상시 plug connection 으로 접속
plug connection client 접속 rule
  정해진 시간동안 비정상 종료가 있을경우 무조건 plug connection 을 시도
  plug connection 이 실패할 경우, 정상 로그인을 시도한다.
plug connection 접속시
  plug 성공시 다른 client connection 들을 제거
  현재 상태가 game 중이 아니면 ug server 는 종료
  game server 에 plug 를 알렸을때
    game server 가 plug 실패를 알리면, ug server 는 종료
connection 이상 감지
  game server 는 자체 타이머를 구동
  ug 는 data 도달 시간이 정해진 timeout 시간을 넘겼을때 (client ping logic)